## Slide 1: Introducción y representación de información
Tema 1

## Slide 2
Visionado | Vídeo | Duración
Sesión 1 107 min. | 1.1 Introducción sistemas digitales | 21 min.
 | 1.2 Sistema binario | 33 min.
 | 1.3 Base 3, octal y hexadecimal | 22 min.
 | 1.4 Conversiones binario-octal-hexadecimal | 31 min.
Sesión 2 113 min. | 1.5 Decimal codificado en binario (BCD) | 12 min.
 | 1.6 Representación en Signo-Magnitud | 40 min.
 | 1.7 Representación en C2 | 61 min.
Sesión 3 105 min. | 1.8 Representación en punto fijo con BNSS | 45 min.
 | 1.9 Representación en punto fijo con SM y C2 | 25 min.
 | 1.10 Suma y resta de números binarios (BNSS) | 35 min.
Sesión 4 84 min. | 1.11 Suma y resta de números binarios (SM) | 20 min.
 | 1.12 Suma y resta de números binarios (C2) | 20 min.
 | 1.13 Puertas lógicas | 23 min.
 | 1.14 Niveles lógicos | 21 min.

## Slide 3: Contenido (1.1)
Introducción sistemas digitales

## Slide 4: Contenidos Tema 1
Sistemas de numeración
Puertas lógicas
Abstracción digital

## Slide 5: La revolución de los microprocesadores
Los microprocesadores han revolucionado nuestro mundo
Facturación industria semiconductores: 33 mil millones $ en 1987  440 mil millones $ en 2020 (Fuente: https://www.statista.com/statistics/266973/global-semiconductor-sales-since-1988/)

## Slide 6: La revolución de los microprocesadores
Presentes en ABSOLUTAMENTE TODO lo que nos rodea.
Teléfonos móviles, Internet, medicina, domótica, Smart cities, …

## Slide 7: Abstracción
Diseño en capas que ocultan los detalles no importantes para cada capa
Aplicaciones
Sistema Operativo
Arquitectura hardware
Componentes lógicos
Puertas lógicas
Transistores
Átomos

## Slide 8: Las tres Y’s
Jerarquía (hierarchy)
División en módulos y submódulos
Modularidad (modularity)
Buena definición de los módulos y sus interficies
Regularidad (regularity)
Uniformidad para la reutilización de módulos

## Slide 9: Abstracción digital
El mundo que nos rodea es analógico
Los computadores es un mundo finito y discreto
Conversión Analógico  Digital
Uso de magnitudes analógicas parar representar magnitudes discretas

## Slide 10: Valores binarios
Uso de dos valores discretos
  1, Verdadero, HIGH
  0, Falso, Bajo
Bit: Binary digit
Representados a través de:
  Niveles de voltaje
  Engranajes
  Perforaciones en un papel

## Slide 11: Valores binarios (2 estados)
¿Cuántos valores puedo expresar con N bits?
2N
¿Cuántos bits de información necesito para representar M valores?
log2 M

## Slide 12: Álgebra de Boole
Definida por George Boole (1815-1864)
An investigation of the laws of thought (1854)
  Introduce las variables binarias
  Introduce tres operadores lógicos fundamentales (AND, OR y NOT)

## Slide 13: Contenido (1.2)
Sistemas numéricos de notación posicional
Sistema decimal
Sistema binario

## Slide 14: Notación posicional
Cada dígito posee un valor, que depende:
  De la posición
  De la base del sistema de numeración
  Del valor del propio dígito
Base: cantidad de símbolos distintos que se utilizan para representar un valor concreto de dígito
Grafema: símbolo que representa el valor de cada símbolo/dígito
Posición: Lugar que ocupa dentro del propio número
Extensión a cualquier base del sistema arábico (decimal).
3 2 1 0
1734 (10
número
dígitos
base
posición

## Slide 15: Cálculo del valor decimal
3 2 1 0
1734 (10
siendo N el número de dígitos del número

## Slide 16: Cálculo de la representación en base B a partir del valor decimal
Se realiza la división entera del valor decimal entre la base del sistema de numeración.
Se repite de forma sucesiva para los distintos resultados de la división.
La representación en base B se obtiene de ordenar de forma inversa los sucesivos restos obtenidos en dichas divisiones.

## Slide 17: Cálculo de rangos en base B
Valores distintos representables:
baseN
Rango (valores representables):
[0 .. baseN -1]
Ejemplo
Número decimal de 3 dígitos
Número decimal de 5 dígitos

## Slide 18: Sistema binario
Sistema de base 2.
Los valores de los dígitos son 0,1
Cada uno de los dígitos son llamados bits
Un bit es la cantidad de información mínima representable
También conocido como BNSS (Binario Natural Sin Signo)

## Slide 19: Cálculo del valor decimal a partir de la representación binaria
3 2 1 0
1011 (2
siendo N el número de dígitos del número

## Slide 20: Cálculo de la representación en binario (base 2) a partir del valor decimal
327 (10

## Slide 21: Cálculo de la representación en binario (base 2) a partir del valor decimal
53 (10

## Slide 22: Cálculo de rangos en binario
Valores distintos representables:
2N
Rango (valores representables):
[0 .. 2N -1]
Ejemplo
Número binario de 2 dígitos
Número binario de 6 dígitos

## Slide 23: Potencias de 2
20= | 1
21= | 2
22= | 4
23= | 8
24= | 16
25= | 32
26= | 64
27= | 128
28= | 256
29= | 512
210= | 1024
211= | 2048
212= | 4096
213= | 8192
214= | 16384
215= | 32768
210= | 1024
220= | 1.048.576
230= | 1.073.741.824

## Slide 24: Estimación del valor de grandes potencias de 2
20= | 1
21= | 2
22= | 4
23= | 8
24= | 16
25= | 32
26= | 64
27= | 128
28= | 256
29= | 512
210= | 1024
210= | 1024 ≈ 1.000 (mil)
220= | 1.048.576 ≈ 1.000.000 (millón)
230= | 1.073.741.824 ≈ 1.000.000.000 (mil millones)
2n+m = 2n x 2m

## Slide 25: Estimación del valor de grandes potencias de 2
¿Cuántos valores distintos (aproximadamente) se pueden representar con…
17 bits?
22 bits?
39 bits?
20= | 1
21= | 2
22= | 4
23= | 8
24= | 16
25= | 32
26= | 64
27= | 128
28= | 256
29= | 512
210= | 1024
210= | 1024 ≈ 1.000 (mil)
220= | 1.048.576 ≈ 1.000.000 (millón)
230= | 1.073.741.824 ≈ 1.000.000.000 (mil millones)

## Slide 26: Bits, nibbles y bytes
1110010010110011 (2
nibble
bit
byte

## Slide 27: Bits, nibbles y bytes
1110010010110011 (2
más significativo
menos significativo

## Slide 28: Contenido (1.3)
Representación en base 3
Representación en octal
Representación en hexadecimal

## Slide 29: Base 3
Sistema de base 3
Los valores de los dígitos son 0,1,2

## Slide 30: Cálculo del valor decimal a partir de la representación en base 3
3 2 1 0
2012 (3
siendo N el número de dígitos del número

## Slide 31: Cálculo de la representación en base 3 a partir del valor decimal
327 (10

## Slide 32: Cálculo de la representación en base 3 a partir del valor decimal
53 (10

## Slide 33: Cálculo de rangos en base 3
Valores distintos representables:
3N
Rango (valores representables):
[0 .. 3N -1]
Ejemplo
Número base 3 de 2 dígitos
Número base 3 de 6 dígitos

## Slide 34: Octal
Sistema de base 8
Los valores de los dígitos son 0,1,2,3,4,5,6,7

## Slide 35: Cálculo del valor decimal a partir de la representación octal
3 2 1 0
3067 (8
siendo N el número de dígitos del número

## Slide 36: Cálculo de la representación en octal a partir del valor decimal
327 (10

## Slide 37: Cálculo de la representación en octal a partir del valor decimal
53 (10

## Slide 38: Cálculo de rangos en octal
Valores distintos representables:
8N
Rango (valores representables):
[0 .. 8N -1]
Ejemplo
Número octal de 2 dígitos
Número octal de 6 dígitos

## Slide 39: Hexadecimal
Sistema de base 16
Los valores de los dígitos son 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(10),B(11),C(12),D(13),E(14),F(15)
Pueden venir indicados por el subíndice habitual o empezando por 0x
10EA (16
0x10EA

## Slide 40: Cálculo del valor decimal a partir de la representación hexadecimal
3 2 1 0
10EA (16
siendo N el número de dígitos del número

## Slide 41: Cálculo de la representación en hexadecimal a partir del valor decimal
327 (10

## Slide 42: Cálculo de la representación en hexadecimal a partir del valor decimal
53 (10

## Slide 43: Cálculo de rangos en hexadecimal
Valores distintos representables:
16N
Rango (valores representables):
[0 .. 16N -1]
Ejemplo
Número hexadecimal de 2 dígitos
Número hexadecimal de 6 dígitos

## Slide 44: Contenido (1.4)
Conversiones binario-octal-hexadecimal

## Slide 45: Conversiones binario-octal-hexadecimal
Dec. | Binario | Octal | Hex.
53 | 110101 | 65 | 35
327 | 101000111 | 507 | 147
11 | 1011 | 13 | B
1591 | 11000110111 | 3067 | 637
4330 | 1000011101010 | 10352 | 10EA
Dec. | Binario | Hex.
0 | 0000 | 0
1 | 0001 | 1
2 | 0010 | 2
3 | 0011 | 3
4 | 0100 | 4
5 | 0101 | 5
6 | 0110 | 6
7 | 0111 | 7
8 | 1000 | 8
9 | 1001 | 9
10 | 1010 | A
11 | 1011 | B
12 | 1100 | C
13 | 1101 | D
14 | 1110 | E
15 | 1111 | F
16 | 0001 0000 | 10
17 | 0001 0001 | 11
18 | … | …
Dec. | Binario | Octal
0 | 000 | 0
1 | 001 | 1
2 | 010 | 2
3 | 011 | 3
4 | 100 | 4
5 | 101 | 5
6 | 110 | 6
7 | 111 | 7
8 | 001 000 | 10
9 | 001 001 | 11
10 | … | …

## Slide 46: Octal y hexadecimal
Anotación abreviada para binario
Octal
Binario
Decimal
Hexa-decimal

## Slide 47: Conversión binario - octal
Binario | Octal
1110(2 | 
 | 420(8
10111011(2 | 
 | 183(8
 | 3257(8

## Slide 48: Conversión decimal-octal
Dec. | Octal
 | 123(8
123(10 | 

## Slide 49: Conversión decimal-octal
Dec. | Octal
 | 123(8
123(10 | 

## Slide 50: Conversión binario - hexadecimal
Binario | Hex.
1110(2 | 
 | 4E0(16
10111011(2 | 
 | A3(16
 | 13F(16

## Slide 51: Conversión decimal-hexadecimal
Dec. | Hex.
 | 53(16
123(10 | 

## Slide 52: Conversión decimal-hexadecimal
Dec. | Hex.
 | 53(16
123(10 | 

## Slide 53: Contenido (1.5)
BCD, Binary Coded Decimal – Decimal Codificado en Binario

## Slide 54: Decimal Codificado en Binario (BCD)
Estándar para la codificación de números decimales con valores 0,1
Cada dígito decimal es codificado directamente por una secuencia de 4 bits
La secuencia de 4 bits correspondiente a cada dígito decimal es la que coincide con el valor de dicho dígito en binario
Dec. | Cod. BCD
0 | 0000
1 | 0001
2 | 0010
3 | 0011
4 | 0100
5 | 0101
6 | 0110
7 | 0111
8 | 1000
9 | 1001

## Slide 55: Conversión BCD ↔ Decimal
9 2 7 (10
1001 0010 0111 (BCD

## Slide 56: Ejemplos
BCD | Dec.
0110(BCD | 
 | 29(10
0100 1010 0011(BCD | 
 | 103(10
0111 0101(BCD | 
 | 99(10
01 0101(BCD | 

## Slide 57: Consideraciones finales
Pérdida de capacidad (combinaciones no usadas)
“Más fácilmente” comprensible
Útil para cuando hay que mostrar información al usuario
  Entrada directa de muchos displays de 7-segmentos

## Slide 58: Contenido (1.6)
Representación en Signo-Magnitud

## Slide 59
Racionales (ℚ)
Enteros (Z)
Naturales (N)
BNSS
Representación de valores negativos
Números enteros positivos y negativos
Signo-magnitud
Complemento a 2

## Slide 60: Signo-magnitud
El bit más significativo represente el signo
  0 – positivo
  1 – negativo
El resto de los N-1 bits representan la magnitud en BNSS
1101 (SM
magnitud
signo

## Slide 61: De Signo-Magnitud a decimal. Ejemplos
Calcular el valor de los N-1 bits menos significativos como si fuera la representación en BNSS
Si el bit más significativo:
  es 0, el valor obtenido es positivo
  es 1, el valor obtenido es negativo
Signo-Magnitud | Valor decimal
1011(SM | 
01001(SM | 
1010100(SM | 
11011(SM | 
101011(SM | 
1111(SM | 
1000(SM | 

## Slide 62: Decimal a Signo-Magnitud
Utilizar N-1 bits para representar el valor absoluto del valor del número decimal en BNSS
Para el bit más significativo:
  Asignar un 0 si el valor del número es positivo
  Asignar un 1 si el valor del número es negativo
Ejemplo 1: Representar el valor -5 con 5 bits
Ejemplo 2: Representar el valor 3 con 4 bits
Ejemplo 3: Representar el valor 3 con 2 bits

## Slide 63: Extensión de signo. Aumentar precisión
Aumentar bits. Aumentar precisión de N a M bits, siendo M>N
  Se desplaza el signo a la izquierda (0/1) desde la posición N-1 a la M-1, la más significativa de la nueva precisión
  Las nuevas posiciones intermedias y la antigua posición del signo (desde N-1 hasta M-2) se completan incluyendo 0’s
3 2 1 0
1011 (SM
7 6 5 4 3 2 1 0 ……. …………
(SM

## Slide 64: Extensión de signo. Disminuir precisión
Disminuir bits. Disminuir precisión de N a M bits, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha desde la posición N-1 hasta la M-1 solo si las posiciones que se van eliminando correspondan a 0’s, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0
  Si hay un 1 entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  la magnitud del valor no se puede representar con los bits de la nueva precisión M-1

## Slide 65: Extensión de signo. Ejemplo 1
Disminuir bits. Disminuir precisión de N a M bits, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha desde la posición N-1 hasta la M-1 solo si las posiciones que se van eliminando correspondan a 0’s, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0
  Si hay un 1 entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  la magnitud del valor no se puede representar con los bits de la nueva precisión M-1
7 6 5 4 3 2 1 0 ……. …………
10000011 (SM
3 2 1 0 ……. …………
(SM

## Slide 66: Extensión de signo. Ejemplo 2
Disminuir bits. Disminuir precisión N a M, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha hasta la posición M-1 solo si las posiciones que se van eliminando correspondan a 0’s, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0
  Si hay un 1 entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  la magnitud del valor no se puede representar con los bits de la nueva precisión M-1
7 6 5 4 3 2 1 0 ……. …………
10100011 (SM
3 2 1 0 ……. …………
(SM

## Slide 67: Extensión de signo. Ejemplo 3
Disminuir bits. Disminuir precisión de N a M bits, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha desde la posición N-1 hasta la M-1 solo si las posiciones que se van eliminando correspondan a 0’s, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0
  Si hay un 1 entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  la magnitud del valor no se puede representar con los bits de la nueva precisión M-1
7 6 5 4 3 2 1 0 ……. …………
10001011 (SM
3 2 1 0 ……. …………
(SM

## Slide 68: Extensión de signo. Ejemplos
Precisión 5 bits |  | Precisión de 10 bits | Mínima precisión
 | 101011(SM |  | 
 | 10111001(SM |  | 
 | 1010111(SM |  | 
 | 0011011(SM |  | 
 | 0001011(SM |  | 
 | 10001111(SM |  | 

## Slide 69: Cálculo de rangos en Signo-Magnitud
Valores distintos representables:
2N - 1
Rango (valores representables):
[-(2N-1 -1) .. 2N-1 -1]
Ejemplo
Número SM de 4 bits de precisión

## Slide 70: Problemas Signo-Magnitud
El valor 0 tiene dos representaciones
La suma no se puede realizar directamente
La representación de Complemento a 2 soluciona estos problemas

## Slide 71
Racionales (ℚ)
Enteros (Z)
SM
Naturales (N)
BNSS

## Slide 72: Contenido (1.7)
Representación en Complemento a 2

## Slide 73: Complemento a 2
La representación de Complemento a 2 soluciona dos problemas de la representación den Signo-Magnitud
En complemento a 2, el 0 solo tiene una representación
Los números en complemento a 2 se pueden sumar directamente como si de un BNSS se tratara

## Slide 74: Complemento a 2
Se diferencia del BNSS en que el valor del dígito más significativo se considera negativo
3 2 1 0
1101 (C2
1*-(23) + 1*22 + 0*21 + 1*20
valor
negativo
valor
positivo

## Slide 75: De Complemento a 2 a decimal. Ejemplos
C2 | Valor decimal
1000(C2 | 
01001(C2 | 
1010100(C2 | 
11011(C2 | 
101011(C2 | 
11111(C2 | 

## Slide 76: Conversión decimal a C2 (método 1)
Si el valor es positivo:
  Se representa el BNSS con una precisión de N-1 bits
  Se concatena un 0 en el bit más significativo.
Si el valor es negativo:
  Se calcula la diferencia entre valor de 2N-1 y el valor positivo del número a representar, y el resultado ha de ser positivo. Si no, no es representable.  ( 2N-1 – valor a representar ) > 0
  El valor obtenido, se representa en BNSS con una precisión de N-1
  El resultados obtenidos se concatena con un 1 en el bit más significativo

## Slide 77: Conversión decimal-C2. Ejemplos
Ejemplo 1: Representar el valor 1 con precisión de 4 bits
Ejemplo 2: Representar el valor 12 con precisión de 4 bits
Ejemplo 3: Representar el valor 12 con precisión de 5 bits

## Slide 78: Conversión decimal-C2. Ejemplos
Ejemplo 1: Representar el valor -1 con precisión de 4 bits
Ejemplo 2: Representar el valor -2 con precisión de 5 bits
Ejemplo 3: Representar el valor -11 con precisión de 5 bits

## Slide 79: Conversión decimal a C2 (método 2a)
Si el valor es positivo IGUAL
Si el valor es negativo:
  Se representa como si el valor fuera positivo (punto anterior)
  Se cambia el signo de la representación del valor positivo
  Método 1 para cambio de signo:
    Se intercambian todos los 0’s por 1’s y todos los 1’s por 0’s
    Al valor obtenido, se le suma 1

## Slide 80: Conversión decimal-C2. Ejemplos
Ejemplo 1: Representar el valor -1 con precisión de 4 bits
Ejemplo 2: Representar el valor -2 con precisión de 5 bits
Ejemplo 3: Representar el valor -11 con precisión de 5 bits

## Slide 81: Conversión decimal a C2 (método 2b)
Si el valor es positivo IGUAL
Si el valor es negativo:
  Se representa como si el valor fuera positivo (punto anterior)
  Se cambia el signo de la representación del valor positivo
  Método 2 para cambio de signo:
    Empezando desde el bit menos significativo (desde la derecha), buscamos el primer 1 del número.
    A partir de ese primer 1 (sin incluir), intercambiamos todos los 0’s por 1’s y todos los 1’s por 0’s

## Slide 82: Conversión decimal-C2. Ejemplos
Ejemplo 1: Representar el valor -1 con precisión de 4 bits
Ejemplo 2: Representar el valor -2 con precisión de 5 bits
Ejemplo 3: Representar el valor -11 con precisión de 5 bits

## Slide 83: Cambio de signo
Los dos métodos de cambio de signo utilizados en 2a y 2b para obtener la representación de valores negativos, también sirven para cambiar el signo de negativo a positivo.
Método 1 para cambio de signo:
  Se intercambian todos los 0’s por 1’s y todos los 1’s por 0’s
  Al valor obtenido, se le suma 1
Método 2 para cambio de signo:
    Empezando desde el bit menos significativo (desde la derecha), buscamos el primer 1 del número.
    A partir de ese primer 1 (sin incluir), intercambiamos todos los 0’s por 1’s y todos los 1’s por 0’s

## Slide 84: Cambio de signo negativo a positivo (ejemplos)
Indica el valor en decimal de 1001(C2
Indica el valor en decimal de 111101(C2

## Slide 85: Extensión de signo. Aumentar precisión
Aumentar bits. Aumentar precisión de N a M bits, siendo M>N
  Se desplaza el signo a la izquierda (0/1) hasta la posición M-1, la más significativa de la nueva precisión
  Las posiciones intermedias (desde N hasta M-2) creadas se completan con el mismo valor del signo

## Slide 86: Extensión de signo. Ejemplo
Aumentar bits. Aumentar precisión de N a M bits, siendo M>N
  Se desplaza el signo a la izquierda (0/1) hasta la posición M-1, la más significativa de la nueva precisión
  Las posiciones intermedias (desde N hasta M-2) creadas se completan con el mismo valor del signo
3 2 1 0
1011 (C2
7 6 5 4 3 2 1 0 …. …………
(C2
3 2 1 0
0100 (C2
7 6 5 4 3 2 1 0 …. …………
(C2

## Slide 87: Extensión de signo. Disminuir precisión
Disminuir bits. Disminuir precisión de N a M bits, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha hasta la posición M-1 solo si las posiciones que se van eliminando coinciden con el valor del signo, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0 para valores positivos y 1 para valores negativos
  Si hay un valor distinto al signo entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  el valor no se puede representar con la nueva precisión M-1

## Slide 88: Extensión de signo. Ejemplo 1
Disminuir bits. Disminuir precisión de N a M bits, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha hasta la posición M-1 solo si las posiciones que se van eliminando coinciden con el valor del signo, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0 para valores positivos y 1 para valores negativos
  Si hay un valor distinto al signo entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  el valor no se puede representar con la nueva precisión M-1
7 6 5 4 3 2 1 0 . …………
11111101 (C2
3 2 1 0 …………..
(C2

## Slide 89: Extensión de signo. Ejemplo 1
Disminuir bits. Disminuir precisión de N a M bits, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha hasta la posición M-1 solo si las posiciones que se van eliminando coinciden con el valor del signo, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0 para valores positivos y 1 para valores negativos
  Si hay un valor distinto al signo entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  el valor no se puede representar con la nueva precisión M-1
7 6 5 4 3 2 1 0 . …………
11111001 (C2
3 2 1 0 …………..
(C2

## Slide 90: Extensión de signo. Ejemplo 2
Disminuir bits. Disminuir precisión N a M, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha hasta la posición M-1 solo si las posiciones que se van eliminando correspondan a 0’s, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0
  Si hay un 1 entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  la magnitud del valor no se puede representar con los bits de la nueva precisión M-1
7 6 5 4 3 2 1 0 …. …………
00001011 (C2
3 2 1 0 ……. …………
(C2

## Slide 91: Extensión de signo. Ejemplo 3
Disminuir bits. Disminuir precisión N a M, siendo M<N
  Se desplaza el signo hacia la derecha hasta la posición M-1 solo si las posiciones que se van eliminando correspondan a 0’s, es decir, solo si las posiciones desde la N-2 hasta la M-1 son 0
  Si hay un 1 entre las posiciones N-2 y M-1 (antes de reducir todos los bits necesarios) el número no es representable con la nueva precisión  la magnitud del valor no se puede representar con los bits de la nueva precisión M-1
7 6 5 4 3 2 1 0 …. …………
00000101 (C2
3 2 1 0 ……. …………
(C2

## Slide 92: Extensión de signo. Ejemplos
Precisión 5 bits |  | Precisión de 10 bits | Precisión mínima
 | 101011(C2 |  | 
 | 11111001(C2 |  | 
 | 0000011(C2 |  | 
 | 0011011(C2 |  | 
 | 0001011(C2 |  | 
 | 10001111(C2 |  | 

## Slide 93: Cálculo de rangos en C2
Valores distintos representables:
2N
Rango (valores representables):
[-2N-1 .. 2N-1 -1]
Ejemplo
Número C2 de 4 bits de precisión

## Slide 94: Consideraciones finales
El número más grande será el 01..…1
El número más pequeño (el negativo más grande) será el 10…..0
El valor -1(10 siempre vendrá representado por el 1…..1
El bit más significativo sigue indicando si el número es positivo o negativo

## Slide 95
Racionales (ℚ)
Enteros (Z)
SM
C2
Naturales (N)
BNSS

## Slide 96: Contenido (1.8)
Representación en punto fijo con BNSS

## Slide 97
Racionales (ℚ)
Enteros (Z)
SM
C2
Naturales (N)
BNSS
Necesidad de representar valores que incluyan parte fraccionaria (parte decimal).

## Slide 98: Punto fijo
La precisión (número de bits) de la parte entera y de la parte fraccionaria siempre es la misma y
Dicha precisión debe ser conocida de antemano para la interpretación del valor. Un computador no almacena internamente el punto y se considera implícito
Después de la coma, las posiciones se consideran con valor negativo descendente (potencias de 2 negativas).
Valido para cualquier base
3 2 1 0 -1 -2 -3 ……. …………
1101.011 (2
parte entera
parte fraccionaria

## Slide 99: Punto fijo
3 2 1 0 -1 -2 -3 ……. …………
1101.011 (2
siendo E el número de bits de la parte entera y F el número de bits de la parte fraccionaria

## Slide 100: De BNSS en punto fijo a decimal. Ejemplos
BNSS punto fijo | Valor decimal
101.101(2 | 
1.0111(2 | 

## Slide 101: Conversión decimal a BNSS con punto fijo
Parte entera y fraccionaria se convertidas de forma independiente
Parte entera: IGUAL
Parte fraccionaria:
  Multiplicamos el valor de la parte fraccionaria x 2
  Volvemos a separar la parte entera y fraccionaria del resultado
  Usamos el valor de la parte entera como el primer bit de la parte fraccionaria del número a calcular
  Volvemos a empezar desde el punto (a) con la nueva parte fraccionaria
  Repetimos este proceso F+1 veces, siendo F el número de bits de la parte fraccionaria
  Usamos el valor del bit F+1 para ”redondear” el último bit de la posición F

## Slide 102: De decimal a BNSS en punto fijo a decimal. Precisión 2 bits parte entera / 3 bits fraccionaria Ejemplos
Valor decimal | BNSS punto fijo
2.375(10 | 
2.25(10 | 
1.5(10 | 
1.375(10 | 

## Slide 103: De decimal a BNSS en punto fijo a decimal. Precisión 2 bits parte entera / 3 bits fraccionaria Ejemplos
Valor decimal | BNSS punto fijo
2.375(10 | 10.011(2
2.25(10 | 10.010(2
2.35(10 | 
2.28(10 | 

## Slide 104: De decimal a BNSS en punto fijo a decimal. Precisión 2 bits parte entera / 3 bits fraccionaria Ejemplos
Valor decimal | BNSS punto fijo
1.5(10 | 01.100(2
1.375(10 | 01.011(2
1.44(10 | 
1.43(10 | 

## Slide 105: Cálculo de rangos en BNSS punto fijo
Rango (valores representables):
0 .. 2E -1 + (1-2-F)
(0 .. 2E - 2-F)
donde E es el número de bits de la parte entera y F de la parte fraccionaria
parte
entera
parte fraccionaria

## Slide 106: Cálculo de rangos en BNSS punto fijo
Rango (valores representables):
0 .. 2E -1 + (1-2-F)
(0 .. 2E - 2-F)
donde E es el número de bits de la parte entera y F de la parte fraccionaria
Ejemplo
Número BNS con una precisión de 4 bits para la parte entera y 3 bits para la parte fraccionaria
parte
entera
parte fraccionaria

## Slide 107: Contenido (1.9)
Representación en punto fijo con Signo-Magnitud y Complemento a 2

## Slide 108
También se puede combinar punto fijo con Signo-Magnitud y con Complemento a 2
Se procede de la misma forma, considerando las posiciones de la derecha de la coma como potencias negativas.

## Slide 109: De SM en punto fijo a decimal. Ejemplos
SM punto fijo | Valor decimal
101.101(SM | 
01.0111(SM | 

## Slide 110: De C2 en punto fijo a decimal. Ejemplos
C2 punto fijo | Valor decimal
101.101(C2 | 
01.0111(C2 | 

## Slide 111: Conversión decimal a SM/C2 con punto fijo
Convertimos el valor absoluto del número decimal con el método aplicado en BNSS
Si el valor a representar es positivo, ya hemos acabado
Si el valor a representar es negativo, aplicamos un cambio de signo

## Slide 112: De decimal a SM en punto fijo a decimal. Precisión 3 bits parte entera / 4 bits fraccionaria Ejemplos
Valor decimal | SM punto fijo
3.0625(10 | 
-1.5(10 | 

## Slide 113: De decimal a C2 en punto fijo a decimal. Precisión 3 bits parte entera / 4 bits fraccionaria Ejemplos
Valor decimal | C2 punto fijo
-2.125(10 | 
0.625(10 | 

## Slide 114: Cálculo de rangos en SM punto fijo
Rango (valores representables):
-[2E-1 -1 + (1-2-F)] .. 2E-1 -1 + (1-2-F)
[ -(2E-1 -2-F) .. 2E-1 - 2-F ]
donde E es el número de bits de la parte entera y F de la parte fraccionaria
Ejemplo
Número SM con una precisión de 4 bits para la parte entera y 3 bits para la parte fraccionaria

## Slide 115: Cálculo de rangos en C2 punto fijo
Rango (valores representables):
[-2E-1 .. 2E-1 -1 + (1-2-F)]
[ -2E-1 .. 2E-1 - 2-F ]
donde E es el número de bits de la parte entera y F de la parte fraccionaria
Ejemplo
Número C2 con una precisión de 4 bits para la parte entera y 3 bits para la parte fraccionaria

## Slide 116
Racionales (ℚ)
punto fijo
Enteros (Z)
SM
C2
Naturales (N)
BNSS

## Slide 117: Contenido (1.10)
Suma y resta de números binarios (BNSS)

## Slide 118: Suma decimal
 |  | 1 | 8 | 3 | 3 | 
 | + | 3 | 1 | 6 | 6 | 

## Slide 119: Suma – Carry in – Carry out
 |  | 0 | 
 | + | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | 0 | 
 | + | 1 | 
 | 0 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | 1 | 
 | + | 0 | 
 | 0 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | 1 | 
 | + | 1 | 
 | 1 | 0 | 
 | Cout |  | 
a | b | Cout | Suma
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 120
 |  | +0 | Cin
 |  | 0 | 
 | + | 0 | 
 | 0 | 0 | 
 | Cout |  | 
Cin | a | b | Cout | Suma
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | +0 | Cin
 |  | 0 | 
 | + | 1 | 
 | 0 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | +0 | Cin
 |  | 1 | 
 | + | 0 | 
 | 0 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | +0 | Cin
 |  | 1 | 
 | + | 1 | 
 | 1 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | +1 | Cin
 |  | 0 | 
 | + | 0 | 
 | 0 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | +1 | Cin
 |  | 0 | 
 | + | 1 | 
 | 1 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | +1 | Cin
 |  | 1 | 
 | + | 0 | 
 | 1 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | +1 | Cin
 |  | 1 | 
 | + | 1 | 
 | 1 | 1 | 
 | Cout |  | 

## Slide 121: Suma BNSS
 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | (13)
 | + | 0 | 1 | 0 | 1 | (5)
 |  |  |  |  |  | (18)
Cout |  |  |  |  |  | 
OV |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | (11)
 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | (1)
 |  |  |  |  |  | (12)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 
Suma de BNSS
Carry out = 1  overflow
Overflow
Valor de la suma no representable con esa precisión. El resultado es demasiado grande para ser almacenado en el espacio fijo de bits que tiene el ordenador para guardar el resultado.

## Slide 122: Resta decimal
 |  | 2 | 8 | 5 | 3 | 5
 | - | 2 | 1 | 5 | 8 | 2

## Slide 123: Resta – Carry in – Carry out
 |  | 0 | 
 | - | 0 | 
 | -0 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | 0 | 
 | - | 1 | 
 | -1 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | 1 | 
 | - | 0 | 
 | 0 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | 1 | 
 | - | 1 | 
 | 0 | 0 | 
 | Cout |  | 
a | b | Cout | Resta
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0

## Slide 124
 |  | -0 | Cin
 |  | 0 | 
 | - | 0 | 
 | -0 | 0 | 
 | Cout |  | 
Cin | a | b | Cout | Resta
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1
 |  | -0 | Cin
 |  | 0 | 
 | - | 1 | 
 | -1 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | -0 | Cin
 |  | 1 | 
 | - | 0 | 
 | -0 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | -0 | Cin
 |  | 1 | 
 | - | 1 | 
 | -0 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | -1 | Cin
 |  | 0 | 
 | - | 0 | 
 | -1 | 1 | 
 | Cout |  | 
 |  | -1 | Cin
 |  | 0 | 
 | - | 1 | 
 | -1 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | -1 | Cin
 |  | 1 | 
 | - | 0 | 
 | -0 | 0 | 
 | Cout |  | 
 |  | -1 | Cin
 |  | 1 | 
 | - | 1 | 
 | -1 | 1 | 
 | Cout |  | 

## Slide 125: Resta BNSS
 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | (27)
 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | (28)
 |  |  |  |  |  |  | (-1)
Cout |  |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | (25)
 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | (6)
 |  |  |  |  |  |  | (19)
Cout |  |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  |  | 
Resta de BNSS
Carry out = 1  overflow
Overflow
Valor de la resta es negativo. El sustraendo es mayor que el minuendo.

## Slide 126: Contenido (1.11)
Suma y resta de números binarios (SM)

## Slide 127: Suma Signo-Magnitud
Se opera con las magnitudes únicamente
Si los sumandos son del mismo signo: se suman las magnitudes y se conserva el mismo signo.
  Si carry out = 0  resultado correcto
  Si carry out = 1  overflow
Si los sumandos son de distinto signo: se resta la magnitud más grande menos la menor de ellas.
  No puede haber carry out. Si carry out=1 hay algún error.

## Slide 128: Suma Signo-Magnitud
 |  | 1 | 1 | 0 | 0(SM | (-4)
 | + | 1 | 0 | 1 | 0(SM | (-2)
 |  |  |  |  |  | (-6)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 0(SM | (6)
 | + | 0 | 0 | 1 | 1(SM | (3)
 |  |  |  |  |  | (9)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 

## Slide 129: Suma Signo-Magnitud
Se opera con las magnitudes únicamente
Si los sumandos son del mismo signo: se suman las magnitudes y se conserva el mismo signo.
  Si carry out = 0  resultado correcto
  Si carry out = 1  overflow
Si los sumandos son de distinto signo: se resta la magnitud más grande menos la menor de ellas.
  No puede haber carry out. Si carry out=1 hay algún error.

## Slide 130: Suma Signo-Magnitud
 |  | 0 | 1 | 1 | 1(SM | (7)
 | + | 1 | 1 | 1 | 0(SM | (-6)
 |  |  |  |  |  | (1)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 1 | 0(SM | (2)
 | + | 1 | 1 | 0 | 0(SM | (-4)
 |  |  |  |  |  | (-2)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 

## Slide 131: Resta en Signo-Magnitud
Se cambia el signo del segundo operando y se suman
(a-b) = (a + (-b))

## Slide 132: Resta Signo-Magnitud
 |  | 1 | 1 | 0 | 0(SM | (-4)
 | - | 1 | 0 | 1 | 0(SM | (-2)
 |  |  |  |  |  | (-2)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 1 | 0(SM | (2)
 | - | 1 | 0 | 1 | 1(SM | (-3)
 |  |  |  |  |  | (5)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 

## Slide 133: Contenido (1.12)
Suma y resta de números binarios (C2)

## Slide 134: Suma C2
Se opera igual que en el caso de la suma BNSS
Cambia la forma de detectar overflow
Carry out = 1 NO significa overflow
El carry de salida siempre se ignora. No se usa.
Overflow:
  Los números sumados son de distintos signo  Nunca hay overflow
  Los números sumados son del mismo signo  Overflow si el resultado es de signo contrario a los sumandos

## Slide 135: Suma C2
 |  | 0 | 1 | 1 | 0(C2 | (6)
 | + | 0 | 1 | 0 | 1(C2 | (5)
 |  |  |  |  |  | (11)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 
 |  | 1 | 1 | 0 | 1(C2 | (-3)
 | + | 0 | 1 | 0 | 1(C2 | (5)
 |  |  |  |  |  | (2)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 

## Slide 136: Suma C2
 |  | 1 | 1 | 1 | 1(C2 | (-1)
 | + | 1 | 1 | 0 | 1(C2 | (-3)
 |  |  |  |  |  | (-4)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 1(C2 | (1)
 | + | 0 | 1 | 0 | 1(C2 | (5)
 |  |  |  |  |  | (6)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 

## Slide 137: Suma C2. Método 2 de detección de overflow
Carry out = 1 NO significa overflow
El carry de salida SÍ que se usa.
Overflow:
  Si el carry de entrada y el carry de salida de los bits más significativos (posición n-1) son distintos

## Slide 138
 |  | +1 |  |  |  | 
 |  | 0 | 1 | 1 | 0(C2 | (6)
 | + | 0 | 1 | 0 | 1(C2 | (5)
 |  | 1 | 0 | 1 | 1(C2 | (11)
Cout | 0 |  |  |  |  | 
Ov | SÍ |  |  |  |  | 
 |  | +1 | 0 | +1 |  | 
 |  | 1 | 1 | 0 | 1(C2 | (-3)
 | + | 0 | 1 | 0 | 1(C2 | (5)
 |  | 0 | 0 | 1 | 0(C2 | (2)
Cout | 1 |  |  |  |  | 
Ov | NO |  |  |  |  | 
 |  | +1 | +1 | +1 |  | 
 |  | 1 | 1 | 1 | 1(C2 | (-1)
 | + | 1 | 1 | 0 | 1(C2 | (-3)
 |  | 1 | 1 | 0 | 0(C2 | (-4)
Cout | 1 |  |  |  |  | 
Ov | NO |  |  |  |  | 
 |  |  |  | +1 |  | 
 |  | 0 | 0 | 0 | 1(C2 | (1)
 | + | 0 | 1 | 0 | 1(C2 | (5)
 |  | 0 | 1 | 1 | 0(C2 | (6)
Cout | 0 |  |  |  |  | 
Ov | NO |  |  |  |  | 

## Slide 139: Resta en C2
Se cambia el signo del segundo operando y se suman
(a-b) = (a + (-b))

## Slide 140: Resta C2
 |  | 1 | 0 | 1 | 0(C2 | (-6)
 | - | 0 | 1 | 0 | 0(C2 | (4)
 |  |  |  |  |  | (-10)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 
 |  | 0 | 0 | 1 | 1(C2 | (3)
 | - | 0 | 1 | 1 | 0(C2 | (6)
 |  |  |  |  |  | (-3)
Cout |  |  |  |  |  | 
Ov |  |  |  |  |  | 

## Slide 141: Contenido (1.13)
Puertas lógicas

## Slide 142: Puertas lógicas
Encargadas de implementar las funciones lógicas en un circuito digital
Pueden ser:
  De una entrada (negación, buffer)
  De dos o varias entradas (and, or, xor, nand, nor, xnor)

## Slide 143: NOT (Operación negación / inversa)
La salida vale lo contario que la entrada
a | NOT
0 | 1
1 | 0

## Slide 144: BUFFER
La salida vale lo mismo que la entrada
Y = A
a | BUFFER
0 | 0
1 | 1

## Slide 145: AND (Operación “Y” / producto)
La salida vale 1 si todas las entradas son 1
Y = A·B
a | b | AND
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | b | c | AND
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 146: OR (Operación “0” / suma)
La salida vale 1 si alguna de las entradas es 1
Y = A+B
a | b | OR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
a | b | c | OR
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 147: XOR (Operación exor / ”O” exclusiva)
La salida vale 1 si solo una de las entradas vale 1 / si las entradas son diferentes (definición válida solo para dos variables)
Bit de paridad par
a | b | XOR
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a | b | c | XOR
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 148: NAND
Operación AND negada
La salida vale 1 si alguna de las entradas es 0
a | b | NAND
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
a | b | c | NAND
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 149: NOR
Operación OR negada
La salida vale 1 si todas las entradas son 0
a | b | NOR
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
a | b | c | NOR
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 150: XNOR (Operación exnor)
Operación XOR negada
La salida vale 1 si las entradas son iguales 1 (definición válida solo para dos variables)
Bit de paridad impar
a | b | XNOR
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
a | b | c | XNOR
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 151: Resumen
a | b | AND | OR | XOR | NAND | NOR | XNOR
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
a | b | c | AND | OR | XOR | NAND | NOR | XNOR
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
a | NOT | BUFFER
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1

## Slide 152: Contenido (1.14)
Niveles lógicos

## Slide 153: Niveles lógicos
Sistema binario  valores 0 y 1
Computadores  información representada con niveles de voltaje
Necesidad de establecer una correspondencia
Nivel lógico | Nivel físico
0 | 0 Voltios
1 | 5 Voltios

## Slide 154: Niveles lógicos
Dificultad de conseguir valores de voltaje exactos (interferencias, resistencia, etc).
Necesidad de establecer un rango de valor
Nivel lógico | Nivel físico
0 | 0 - 0,5 Voltios
1 | 4,5 - 5 Voltios

## Slide 155: Niveles lógicos
Degradación de la señal cuando se transmite a través de un conductor
  Ruido. Cualquier cosa que modifique la tensión (resistencia, acoplamiento con otros componentes, campos magnéticos…)
Necesidad de establecer distintos rangos para las entradas y las salidas
Nivel lógico | Nivel físico (valor generado) | Nivel físico (valor leído)
0 | 0 - 0,25 Voltios | 0 - 0,8 Voltios
1 | 4,5 - 5 Voltios | 4,0 - 5 Voltios

## Slide 156: Niveles lógicos
Fuente: D. Harris, S. Harris. Digital Design and Computer Architecture. 2nd Edition. Elsevier. 2012
NMH = VOH – VIH
NML = VIL – VOL

## Slide 157: Ejemplos
Tendencia a reducir el voltaje:
  Reducción del consumo energético
  Evitar quemar transistores más pequeños
 | CMOS |  |  | TTL |  |  | 
 | 4000B | 74HC | 74HCT | 74 | 74LS | 74AS | 74ALS
VIH (min) | 3,5V | 3,5V | 2V | 2V | 2V | 2V | 2V
VIL (max) | 1,5V | 1V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | 0,8V
VOH (min) | 4,95V | 4,9V | 4,9V | 2,4V | 2,5V | 2,5V | 2,5V
VOL (max) | 0,05V | 0,1V | 0,1V | 0,4V | 0,5V | 0,5V | 0,4V
NMH |  |  |  |  |  |  | 
NML |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 158: Ley de Moore
Observación enunciada por Gordon Moore en 1965
Desde 1975, el número de transistores en un circuito integrado se duplica cada dos años (la predicción inicial era anualmente)

## Slide 159: Ley de Moore