## Slide 1: Lógica secuencial
Tema 3

## Slide 2
Visionado | Vídeo | Durac.
Sesión 1 52 min. | 3.1 Definición y tipos | 14 min.
 | 3.2 Latch tipo SR | 20 min.
 | 3.3 Latch tipo D y tipo JK | 18 min.
Sesión 2 143 min. | 3.4 Flip-flop tipo D y tipo JK | 34 min.
 | 3.5 Simulación de latches y flip- flops | 29 min.
 | 3.6 Diagramas de máquinas de estados finitos | 30 min.
 | 3.7 Ejemplos de diagramas de estados | 50 min.
Sesión 3 87 min. | 3.8 Proceso sistemático de síntesis (Mealy) | 50 min.
 | 3.9 Proceso sistemático de síntesis (Moore) | 37 min.
Sesión 4 57 min. | 3.10 Proceso sistemático de análisis (Mealy) | 16 min.
 | 3.11 Proceso sistemático de análisis (Moore) | 20 min.
 | 3.12 Análisis con módulos combinacionales estándar | 21 min.
Sesión 5 110 min. | 3.13 Factorización de máquinas de estado | 17 min.
 | 3.14 Contadores | 26 min.
 | 3.15 Diseño sistemático de contadores | 21 min.
 | 3.16 Diseño en cascada y modular de contadores | 46 min.
Sesión 6 39 min. | 3.17 Registros | 39 min.

## Slide 3: Contenido (3.1)
Definición de circuito secuencial
Tipos de circuitos secuenciales

## Slide 4: Circuito secuencial
Salidas dependientes de:
  Entradas
  Estados anteriores (=entradas anteriores)
Circuito con “memoria”
“En los sistemas secuenciales, los valores de las salidas, en un momento dado, no dependen exclusivamente de los valores de las entradas en dicho momento, sino también dependen del estado anterior, es decir, de las entradas anteriores”
Su estado actual definirá su comportamiento futuro

## Slide 5
Circuito combinacional
Entradas
Salidas
Circuito secuencial
Entradas
Salidas
ESTADO

## Slide 6
Entradas
Salidas
ESTADO

## Slide 7
Entradas
Salidas
ESTADO
MAQUINA DE MOORE

## Slide 8
Entradas
Salidas
ESTADO
MAQUINA DE MEALY

## Slide 9
Entradas
Salidas
ESTADO
MAQUINA DE MOORE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente

## Slide 10
Entradas
Salidas
ESTADO
MAQUINA DE MEALY
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente

## Slide 11: Almacenamiento del estado
Estado: codificado/representado a través de una secuencia binaria
Los estados se actualizan periódicamente mediante una señal de sincronización o señal de reloj.
ESTADO
estado
actual
estado
siguiente
tiempo

## Slide 12: Contenido (3.2)
Dispositivos para almacenamiento del estado
Latch SR

## Slide 13: Almacenamiento del estado
Estado: codificado/representado a través de una secuencia binaria
Los estados se actualizan periódicamente mediante una señal de sincronización o señal de reloj.
Necesidad de un dispositivo que almacene un bit
ESTADO
estado
actual
estado
siguiente
tiempo

## Slide 14: Biestable
Circuito que tiene dos estados posibles y que por tanto puede guardar la información correspondiente a un bit.
Ha de disponer de señales de entradas para modificar su estado interno
Dispone de salidas que indican su estado interno
Tiene la capacidad de permanecer en un estado un tiempo indefinido, aunque las entradas cambien.
Dos tipos
  Biestable asíncrono (latch)
  Biestables síncronos (flip-flops)

## Slide 15: Biestable sin entradas
¿Cómo podemos construir con puertas lógicas un circuito que tenga valores estables y permanentes?

## Slide 16: Biestable con entradas
¿Cómo podemos establecer los valores internos?

## Slide 17: Latch SR
S | R | Latch SR
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Q=0 Q’=1
1 | 0 | Q=1 Q’=0
1 | 1 | No definido

## Slide 22: Contenido (3.3)
Latch D
Latch JK

## Slide 23: Latch D
Soluciona problema de la entrada S=1 R=1
Para habilitar almacenamiento  Señal de Enable
Si EN = 1
  Se almacena valor a la entrada
Si EN = 0
  Se almacena el valor interno
S | R | Latch SR
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Q=0 Q’=1
1 | 0 | Q=1 Q’=0
1 | 1 | No definido
EN | D | Latch D
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Guarda estado Q
1 | 0 | Q=0 Q’=1
1 | 1 | Q=1 Q’=0
 | D | Latch D
 | 0 | Q=0 Q’=1
 | 1 | Q=1 Q’=0
EN

## Slide 24: Latch D
EN | D | S | R
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
EN | D | Latch D
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Guarda estado Q
1 | 0 | Q=0 Q’=1
1 | 1 | Q=1 Q’=0
S | R | Latch SR
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Q=0 Q’=1
1 | 0 | Q=1 Q’=0
1 | 1 | No definido
Notes: Mostrar las funciones de S y de R y construir el latch D a partir del RS

## Slide 25: Latch D
R = D’ · EN
S = D · EN
EN | D | S | R
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
EN

## Slide 26: Latch JK
También soluciona problema de la entrada S=1 R=1
Establece un nuevo comportamiento para la entrada S=1 R=1
  Renombra las variables a J y K
  Niega el estado almacenado
S | R | Latch SR
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Q=0 Q’=1
1 | 0 | Q=1 Q’=0
1 | 1 | No definido
J | K | Latch JK
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Q=0 Q’=1
1 | 0 | Q=1 Q’=0
1 | 1 | Niega el estado Q
J
K

## Slide 27: Latch JK
J | K | Q | S | R
0 | 0 | 0 | 0 | X
0 | 0 | 1 | X | 0
0 | 1 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | X | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1
S | R | Latch SR
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Q=0 Q’=1
1 | 0 | Q=1 Q’=0
1 | 1 | No definido
J | K | Latch JK
0 | 0 | Guarda estado Q
0 | 1 | Q=0 Q’=1
1 | 0 | Q=1 Q’=0
1 | 1 | Niega el estado Q
Notes: Exlicar tabla jk, sacar función de S y de R y dibujarla en el latch sr.

## Slide 28: Contenido (3.4)
Flip-Flop D
Flip-Flop JK
Reset y Set para Flip-flops

## Slide 29: Flip Flop vs Latch
Latch. Dificultad para:
  Controlar el instante cuando se produce el cambio de estado
  Evitar cambios de estados de forma consecutiva
Flip flop:
  Fuerza que los cambios se produzca únicamente en un punto concreto.
  Uso de una señal de reloj
  Los cambios se producen en los flancos (flanco ascendente o flanco descendente)
tiempo

## Slide 30: Implementación flip flop tipo D
Uso de dos latches tipo D
Organización maestro/esclavo
En un mismo instante de tiempo solo está activado uno de los enables (enables complementarios)
EN
EN

## Slide 31: Implementación flip flop tipo D
CLK
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

## Slide 32: Latch vs. Flip flop

## Slide 33: Flip flop: entrada de reset / set
Necesario al iniciar un circuito secuencial (estado inicial desconodio)
Para inicializar el flip-flop a estado/valor 0
  Reset = 1 – “resetea” (inicializa a 0) el flip-flop
  Reset = 0 – funcionamiento habitual
Para inicializar el flip-flop a estado/valor 0
  Set = 1 – “setea” (inicializa a 1) el flip-flop
  Set = 0 – funcionamiento habitual

## Slide 34: Reset / set
Dos implementaciones / comportamientos:
  Síncrono: se inicializa con el flanco de reloj
  Asíncrono: se iniciliza inmediatamente después de activar el reset/set

## Slide 35: Reset / set
Asíncrono
  Necesario modificar la estructura interna para implementarlo
Síncrono
  Se basa en un flip-flop más puertas lógicas añadidas a sus entradas

## Slide 36: Flip flop JK
Organización maestro/esclavo
En un mismo instante de tiempo solo está activado uno de los componentes (enables complementarios)

## Slide 37: Tablas de verdad Flip Flop
J | K | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn’
 | D | Qn+1
 | 0 | 0
 | 1 | 1
S | R | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | No definido
Tablas de excitación de estados
Qn | Qn+1 | S | R
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 
Qn | Qn+1 | D
0 | 0 | 
0 | 1 | 
1 | 0 | 
1 | 1 | 
Qn | Qn+1 | J | K
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 38: Tablas de verdad Flip Flop
J | K | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | Qn’
 | D | Qn+1
 | 0 | 0
 | 1 | 1
S | R | Qn+1
0 | 0 | Qn
0 | 1 | 0
1 | 0 | 1
1 | 1 | No definido
Tablas de excitación de estados
Qn | Qn+1 | S | R
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | X | 0
Qn | Qn+1 | D
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Qn | Qn+1 | J | K
0 | 0 | 0 | X
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | X | 1
1 | 1 | X | 0

## Slide 39: Contenido (3.5)
Latch SR (NORs)
Latch SR (NANDs)
Latch D (NORs)
Latch D (NANDs)
Flip flop D
Flip flop JK
Reset síncrono
Reset asíncrono

## Slide 40: Latch SR (NORs)

## Slide 41: Latch SR (NANDs)

## Slide 42: Latch D (NORs)

## Slide 43: Latch D (NANDs)

## Slide 44: Flip flop D

## Slide 45: Flip flop JK

## Slide 46: Reset síncrono

## Slide 47: Reset asíncrono

## Slide 48: Contenido (3.6)
Circuitos secuenciales síncronos
Diagramas de estado

## Slide 49: Circuitos secuenciales síncronos (I)
Estado almacenado por un registro o conjunto de flip-flops.
Se necesitarán log2M flip-flops, siendo M el número de estados necesarios
El estado se actualizará en los flancos de reloj (síncrono)
Los bucles (ciclos de conexión) están permitidos, pero debe de haber un conjunto de registros que lo “rompan”

## Slide 50: Circuitos secuenciales síncronos (II)
Todos los elementos de un circuito secuencial son registros o circuitos combinacionales
Al menos, un componente es un registro (conjunto de flip-flops)
Todos los registros están sincronizados por la misma señal de reloj
Todos los ciclos de conexiones continen al menos un registro

## Slide 51
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente

## Slide 52: Diagramas de estados
Modela comportamiento de un sistema secuencial
Estados
Entradas
Transiciones (estados + entrada)
Salidas
  Moore (asociadas a estados)
  Mealy (asociadas a transiciones)

## Slide 53: Diagrama de estados (maquina de Moore)
ESTADO /Salida
ESTADO /Salida
Entrada
S3 / y=0
S4 / y=1
x = a

## Slide 54: Diagrama de estados (maquina de Mealy)
ESTADO
ESTADO
Entrada / Salida
S3
S4
x = a / y=1

## Slide 55: Diagramas de estados
Identificar entradas
Identificar salidas
Identificar la información que almacenan los estados (significado de cada estado)

## Slide 56: Diagramas de estados (Moore)
Tenemos una línea de comunicación por la que se reciben bits en serie. Queremos activar una salida cada vez que lleguen de forma consecutiva un cero y un uno (01). Construye el diagrama de estados correspondiente.

## Slide 57: Diagramas de estados (Mealy)
Tenemos una línea de comunicación por la que se reciben bits en serie. Queremos activar una salida cada vez que lleguen de forma consecutiva un cero y un uno (01). Construye el diagrama de estados correspondiente.

## Slide 58: Contenido (3.7)
Ejercicios de diagramas de estados

## Slide 59: Detectar la secuencia de entrada 1101 sin solapamiento

## Slide 60: Detectar la secuencia de entrada 1101 con solapamiento

## Slide 61: Detectar la secuencia de entrada abca sin solapamiento

## Slide 62: Detectar la secuencia de entrada abca con solapamiento

## Slide 63: Detectar un número par de a’s seguido de bc

## Slide 64: Que la salida se active cuando las últimas 4 entradas sean 1

## Slide 65: Máquina dispensadora de café. Acepta monedas de 20 y 40 céntimos. Precio del café 60 céntimos.

## Slide 66: Máquina dispensadora de café. Acepta monedas de 20 céntimos. Precio del café 60 céntimos.

## Slide 67: Sistema de control de semáforos en un paso de peatones con pulsador

## Slide 68: Sistema de control de semáforos en un paso para peatones con pulsador

## Slide 69: Contenido (3.8)
Diseño sistemático secuencial (máquina de Mealy)

## Slide 70
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
x1 x0
y
y
Q1 Q0
Q1 Q0
J1K1
J0K0
J1 = Q0·x1
K1 = Q0 + x0’
J0 = x1’·x0’ + Q1·x1’
K0 = x1 + x0
Y = Q1·Q0·x0

## Slide 71: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 72
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente

## Slide 73
Crear un sistema secuencial que detecte la secuencia de entrada “acbb” utilizando flip-flops de tipo JK

## Slide 74: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 75: (a) Generar diagrama de estados

## Slide 76: (a) Generar diagrama de estados
Entradas: x={a,b,c}
Salidas: y={0,1}
Estados: “Porción de secuencia ya detectada”

## Slide 77: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 78: (b) Codificar entradas, salidas y estados
S0
“”
S2
“c”
S1
“a”
S3
“acb”
a/y=0
c/y=0
b/y=0
b/y=1
c/y=0
b/y=0
b,c/y=0
a/y=0
a/y=0
c/y=0
a/y=0

## Slide 79
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
x1 x0
y
y
Q1 Q0
Q1 Q0

## Slide 80: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 81: (c) Tabla transición estados
Estado | Q1 | Q0
S0 | 0 | 0
S1 | 0 | 1
S2 | 1 | 0
S3 | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
a | 0 | 0
b | 0 | 1
c | 1 | 0
Salida | y | 
0 | 0 | 
1 | 1 | 
S0
“”
S2
“c”
S1
“a”
S3
“acb”
a/y=0
c/y=0
b/y=0
b/y=1
c/y=0
b/y=0
b,c/y=0
a/y=0
a/y=0
c/y=0
a/y=0

## Slide 82: (c) Tabla transición estados
Estado | Q1 | Q0
S0 | 0 | 0
S1 | 0 | 1
S2 | 1 | 0
S3 | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
a | 0 | 0
b | 0 | 1
c | 1 | 0
Salida | y | 
0 | 0 | 
1 | 1 | 
S0
“”
S2
“c”
S1
“a”
S3
“acb”
a/y=0
c/y=0
b/y=0
b/y=1
c/y=0
b/y=0
b,c/y=0
a/y=0
a/y=0
c/y=0
a/y=0
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 83: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 84: (d) Tabla de salidas
Estado | Q1 | Q0
S0 | 0 | 0
S1 | 0 | 1
S2 | 1 | 0
S3 | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
a | 0 | 0
b | 0 | 1
c | 1 | 0
Salida | y | 
0 | 0 | 
1 | 1 | 
S0
“”
S2
“c”
S1
“a”
S3
“acb”
a/y=0
c/y=0
b/y=0
b/y=1
c/y=0
b/y=0
b,c/y=0
a/y=0
a/y=0
c/y=0
a/y=0
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | 

## Slide 85: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 86
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
x1 x0
y
y
Q1 Q0
Q1 Q0
J1K1
J0K0

## Slide 87: (e) Tabla de excitación de los flip-flops
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
Qn | Qn+1 | J | K
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 88: (c) Tabla de excitación de los flip-flops
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x |  |  |  | 
Qn | Qn+1 | J | K
0 | 0 | 0 | x
0 | 1 | 1 | x
1 | 0 | x | 1
1 | 1 | x | 0

## Slide 89: (e) Tabla de excitación de los flip-flops
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x |  | 
Qn | Qn+1 | J | K
0 | 0 | 0 | x
0 | 1 | 1 | x
1 | 0 | x | 1
1 | 1 | x | 0

## Slide 90: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 91
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
x1 x0
y
y
Q1 Q0
Q1 Q0
J1K1
J0K0

## Slide 92: (f) Minimización de funciones de los FFs
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | x
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
 |  |  | x1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 93: (f) Minimización de funciones de los FFs
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | x
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
 |  |  | x1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 94: (f) Minimización de funciones de los FFs
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | x
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
 |  |  | x1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 95: (f) Minimización de funciones de los FFs
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | x
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
 |  |  | x1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 96: (f) Minimización de funciones de salida
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | Y | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x
0 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1
0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | x
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | x
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | x
1 | 0 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1
1 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | x
 |  |  | x1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 97
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
x1 x0
y
y
Q1 Q0
Q1 Q0
J1K1
J0K0
J1 = Q0·x1
K1 = Q0 + x0’
J0 = x1’·x0’ + Q1·x1’
K0 = x1 + x0
Y = Q1·Q0·x0

## Slide 98: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 99: (g) Dibujar diagrama de circuito
J1 = Q0·x1
K1 = Q0 + x0’
J0 = x1’·x0’ + Q1·x1’
K0 = x1 + x0
Y = Q1·Q0·x0
ESTADO

## Slide 100: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito
Simulación (Digital)

## Slide 101: (h) Simulación (Digital)
Estado | Q1 | Q0
Todo | 0 | 0
Rojo | 0 | 1
Verde | 1 | 0
Amarillo | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
M1 | 0 | 0
M2 | 0 | 1
M3 | 1 | 0
Salida | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Amar. /
LR=0
LV=0
LA=1
Todas/
LR=1
LV=1
LA=1
Verde/
LR=0
LV=1
LA=0
Rojo/
LR=1
LV=0
LA=0
M1
M1
M1
M2,M3
M2
M3,M1
M3,M2
M2,M3

## Slide 102: Contenido (3.9)
Diseño sistemático secuencial (máquina de Moore)

## Slide 103: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 104
Crear un sistema secuencial que controle un sistema de luces de colores. Tiene un interruptor que controla los tres modos de funcionamiento, que generan tres secuencias de encendido distinto:
MODO 1 : Luces Rojas  Luces Verdes  Luces Amarillas
MODO 2: Todas las luces  Luces Rojas
MODO 3: Todas las luces  Luces Verdes

## Slide 105
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente

## Slide 106: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 107: (a) Generar diagrama de estados

## Slide 108: (a) Generar diagrama de estados
Entradas:
x={MODO1,MODO2,MODO3}
Salidas:
LR={0,1} (Luz Roja)
LV={0,1} (Luz Verde)
LA={0,1} (Luz Amarilla)
Estados: “Luces que se encuentran encendidas”

## Slide 109: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 110: (b) Codificar entradas, salidas y estados
Amar. /
LR=0
LV=0
LA=1
Todas/
LR=1
LV=1
LA=1
Verde/
LR=0
LV=1
LA=0
Rojo/
LR=1
LV=0
LA=0
M1
M1
M1
M2,M3
M2
M3,M1
M3,M2
M2,M3

## Slide 111
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
LR
LV
LA
Q1 Q0
Q1 Q0
LR
LV
LA

## Slide 112: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 113: (c) Tabla transición estados
Estado | Q1 | Q0
Todo | 0 | 0
Rojo | 0 | 1
Verde | 1 | 0
Amarillo | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
M1 | 0 | 0
M2 | 0 | 1
M3 | 1 | 0
Salida | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Amar. /
LR=0
LV=0
LA=1
Todas/
LR=1
LV=1
LA=1
Verde/
LR=0
LV=1
LA=0
Rojo/
LR=1
LV=0
LA=0
M1
M1
M1
M2,M3
M2
M3,M1
M3,M2
M2,M3

## Slide 114: (c) Tabla transición estados
Estado | Q1 | Q0
Todo | 0 | 0
Rojo | 0 | 1
Verde | 1 | 0
Amarillo | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
M1 | 0 | 0
M2 | 0 | 1
M3 | 1 | 0
Salida | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Amar. /
LR=0
LV=0
LA=1
Todas/
LR=1
LV=1
LA=1
Verde/
LR=0
LV=1
LA=0
Rojo/
LR=1
LV=0
LA=0
M1
M1
M1
M2,M3
M2
M3 ,M1
M3,M2
M2,M3
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 115: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 116: (c) Tabla de salidas
Estado | Q1 | Q0
Todo | 0 | 0
Rojo | 0 | 1
Verde | 1 | 0
Amarillo | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
M1 | 0 | 0
M2 | 0 | 1
M3 | 1 | 0
Salida | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Amar. /
LR=0
LV=0
LA=1
Todas/
LR=1
LV=1
LA=1
Verde/
LR=0
LV=1
LA=0
Rojo/
LR=1
LV=0
LA=0
M1
M1
M1
M2,M3
M2
M3,M1
M3,M2
M2,M3
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  | 

## Slide 117: (c) Tabla de salidas
Estado | Q1 | Q0
Todo | 0 | 0
Rojo | 0 | 1
Verde | 1 | 0
Amarillo | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
M1 | 0 | 0
M2 | 0 | 1
M3 | 1 | 0
Salida | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  | 
Q1 | Q0 | LR | LV | LA
0 | 0 |  |  | 
0 | 1 |  |  | 
1 | 0 |  |  | 
1 | 1 |  |  | 

## Slide 118: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 119
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
LR
LV
LA
Q1 Q0
Q1 Q0
LR
LV
LA
D1
D0

## Slide 120: (e) Tabla de excitación de los flip-flops
 | D |  | Qn+1
 | 0 |  | 0
 | 1 |  | 1
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
Qn | Qn+1 | D | 
0 | 0 |  | 
0 | 1 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 |  | 

## Slide 121: (e) Tabla de excitación de los flip-flops
 | D |  | Qn+1
 | 0 |  | 0
 | 1 |  | 1
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  |  | 
Qn | Qn+1 | D | 
0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 122: (e) Tabla de excitación de los flip-flops
 | D |  | Qn+1
 | 0 |  | 0
 | 1 |  | 1
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | 
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | 
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | 
Qn | Qn+1 | D | 
0 | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 

## Slide 123: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 124
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
LR
LV
LA
Q1 Q0
Q1 Q0
LR
LV
LA
D1
D0

## Slide 125: (f) Minimización de funciones de los FFs
 |  |  | x1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x

## Slide 126: (f) Minimización de funciones de los FFs
 |  |  | x1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x0 |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q1 | Q0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x

## Slide 127: (f) Minimización de funciones de salida
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
Q1 | Q0 | LR | LV | LA
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 128: (f) Minimización de funciones de salida
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
Q1 | Q0 | LR | LV | LA
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 129: (f) Minimización de funciones de salida
Q1 | Q0 | x1 | x0 | Q1n+1 | Q0n+1 | LR | LV | LA | D1 | D0
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | x | x |  |  |  | x | x
Q1 | Q0 | LR | LV | LA
0 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 130
Entradas
Salidas
ESTADO
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE ESTADO SIGUIENTE
CIRCUITO COMBINACIONAL
LÓGICA DE SALIDA
estado
actual
estado
siguiente
x1 x0
x1 x0
LR
LV
LA
Q1 Q0
Q1 Q0
LR
LV
LA
D1
D0
D1 = Q1’·x1’·x0’ + Q0’·x1’·x0’ + Q1’·Q0’·x1
D0 = Q1·x1’·x0’ + Q1’·Q0’·x0
LR = Q1’
LV = Q0’
LA = Q1’·Q0’ + Q1·Q0

## Slide 131: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito

## Slide 132: (g) Dibujar diagrama de circuito
ESTADO
D1 = Q1’·x1’·x0’ + Q0’·x1’·x0’ + Q1’·Q0’·x1
D0 = Q1·x1’·x0’ + Q1’·Q0’·x0
LR = Q1’
LV = Q0’
LA = Q1’·Q0’ + Q1·Q0

## Slide 133: Diseño sistemático
Generar diagrama de estados
Codificar entradas, salidas y estados
Tabla de transición de estados
Tabla de salidas
Tabla de excitación de flip-flops
Minimización de funciones de los flip-flops y de las funciones de salida
Dibujar diagrama de circuito
Simulación (Digital)

## Slide 134: (h) Simulación (Digital)
Estado | Q1 | Q0
Todo | 0 | 0
Rojo | 0 | 1
Verde | 1 | 0
Amarillo | 1 | 1
Entrada | x1 | x0
M1 | 0 | 0
M2 | 0 | 1
M3 | 1 | 0
Salida | LR | LV | LA
0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
Amar. /
LR=0
LV=0
LA=1
Todas/
LR=1
LV=1
LA=1
Verde/
LR=0
LV=1
LA=0
Rojo/
LR=1
LV=0
LA=0
M1
M1
M1
M2,M3
M2
M3,M1
M3,M2
M2,M3

## Slide 135: Contenido (3.10)
Análisis sistemático secuencial (máquina de Mealy)

## Slide 136: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 138: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 139: (a) Obtener funciones

## Slide 140: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 141: (b) Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
 | Q1 | Q0 | x | J1 | K1 | J0 | K0 | Y | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 
J1 = Q0·x
K1 = x’
J0 = x
K0 = x’
Y = Q1x

## Slide 142: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 143: (c) Evaluar tabla de salida
J1 = Q0·x
K1 = x’
J0 = x
K0 = x’
Y = Q1x
 | Q1 | Q0 | x | J1 | K1 | J0 | K0 | Y | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 

## Slide 144: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 145: (d) Calcular tabla de transición de estados
 | Q1 | Q0 | x | J1 | K1 | J0 | K0 | Y | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’

## Slide 146: (d) Calcular tabla de transición de estados
 | Q1 | Q0 | x | J1 | K1 | J0 | K0 | Y | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’

## Slide 147: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 148: (e) Generar diagrama de estados
 | Q1 | Q0 | x | J1 | K1 | J0 | K0 | Y | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1

## Slide 149: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 150: (f) Analizar función implementada
00
11
01
10
1/y=0
1/y=0
1/y=1
0/y=0
0/y=0
0/y=0
0/y=0
1/y=1

## Slide 151: Contenido (3.11)
Análisis sistemático secuencial (máquina de Moore)

## Slide 152: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 154: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 155: (a) Obtener funciones

## Slide 156: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 157: (b) Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Q2 | Q1 | Q0 | x | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX | MIN | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
J2 = Q1·Q0·x’ + Q1’Q0’·x
K2 = Q1·Q0·x’ + Q1’Q0’·x
J1 = Q0·x’ + Q0’·x
K1 = Q0·x’ + Q0’·x
J0 = 1
K0 = 1
MAX = Q2Q1Q0
MIN = Q2’Q1’Q0’

## Slide 158: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 159: (b) Evaluar tabla de salida
Q2 | Q1 | Q0 | x | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX | MIN | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
J2 = Q1·Q0·x’ + Q1’Q0’·x
K2 = Q1·Q0·x’ + Q1’Q0’·x
J1 = Q0·x’ + Q0’·x
K1 = Q0·x’ + Q0’·x
J0 = 1
K0 = 1
MAX = Q2Q1Q0
MIN = Q2’Q1’Q0’

## Slide 160: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 161: (d) Calcular tabla de transición de estados
Q2 | Q1 | Q0 | x | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX | MIN | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’

## Slide 162: (d) Calcular tabla de transición de estados
Q2 | Q1 | Q0 | x | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX | MIN | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 |  | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’

## Slide 163: (d) Calcular tabla de transición de estados
Q2 | Q1 | Q0 | x | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX | MIN | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 
J | K |  | Qn+1
0 | 0 |  | Qn
0 | 1 |  | 0
1 | 0 |  | 1
1 | 1 |  | (Qn )’

## Slide 164: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 165: (e) Generar diagrama de estados
Q2 | Q1 | Q0 | x | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX | MIN | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0

## Slide 166: Análisis sistemático
Obtener funciones de entrada de los flip-flops y funciones de salida
Evaluar tabla de excitación de los flip-flops
Evaluar tabla de salidas
Calcular tabla de transición de estados
Generar diagrama de estados
Analizar función implementada

## Slide 167: (f) Analizar función implementada
000/
MIN=1
010
001
0
011
100
101
110
111/
MAX=1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 168: Contenido (3.12)
Análisis de circuitos secuenciales con módulos combinaciones estándar

## Slide 169: Analizar el siguiente circuito

## Slide 170: Analizar el siguiente circuito

## Slide 171: Analizar el siguiente circuito

## Slide 172: Analizar el siguiente circuito

## Slide 173: Tabla excitación estados y salida
 | Q1 | Q0 | c | D1 | D0 | z | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 
D1 = Q1·c’ + Q0·c’
D0 = Q1’·c
z = Q1·c + Q1Q0’

## Slide 174: Tabla transición estados
 | Q1 | Q0 | c | D1 | D0 | z | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 

## Slide 175: Diagrama de estados
 | Q1 | Q0 | c | D1 | D0 | z | Q1n+1 | Q0n+1
 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0

## Slide 176: Analizar función
00
10
01
11
0/z=0
1/z=1
1/z=1
0/z=0
0/z=1
1/z=0
0/z=0
1/z=0
0/z=0

## Slide 177: Contenido (3.13)
Factorización de maquinas de estados finitos

## Slide 178: Factorización de máquinas de estados finitos
Proceso de dividir una máquina de estados finita en varias máquinas de estado menos complejas que la inicial
Cada máquina de estados finita nueva implementará un sistema secuencial que estarán interconectados por algunas entradas/salidas
Ejemplo: controlador de un cruce con semáforos.
Fuente: D. Harris, S. Harris. Digital Design and Computer Architecture. 2nd Edition. Elsevier. 2012

## Slide 179: Maquina de estados sin factorizar
Fuente: D. Harris, S. Harris. Digital Design and Computer Architecture. 2nd Edition. Elsevier. 2012

## Slide 180: Maquina de estados sin factorizar
Circuito secuencial sin factorizar
Circuito secuencial factorizado
Fuente: D. Harris, S. Harris. Digital Design and Computer Architecture. 2nd Edition. Elsevier. 2012

## Slide 181: Máquinas de estado factorizadas
Fuente: D. Harris, S. Harris. Digital Design and Computer Architecture. 2nd Edition. Elsevier. 2012

## Slide 182: Contenido (3.14)
Contadores

## Slide 183: Contadores
Generan una secuencia de contaje cíclica
En cada ciclo de reloj pasan al siguiente elemento de la secuencia de contaje
  Ejemplo: contador BNSS ascendente de 3 bits:
  000  001  010  011  100  101  110  111  000  001  …
Aplicaciones:
  Relojes digitales
  Contador de programa (Program Counter)

## Slide 184: Diseño sistemático Contador BNSS asc. 2 bits
Q1 | Q0 | Q1n+1 | Q0n+1 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 1
1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x
1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1
J1 = Q0
K1 = Q0
J0 = 1
K0 = 1

## Slide 185: Diseño sistemático Contador BNSS asc. N bits

## Slide 186: Diseño sistemático Contador BNSS asc. N bits

## Slide 187: Diseño sistemático Contador BNSS asc. 2 bits
Q1 | Q0 | Q1n+1 | Q0n+1 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x | 0
1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 | 1
J1 = Q0
K1 = Q0
J0 = 1
K0 = 1
MAX = Q1·Q0

## Slide 188: Diseño sistemático Contador BNSS asc. 2 bits
CE | Q1 | Q0 | Q1n+1 | Q0n+1 | J1 | K1 | J0 | K0 | MAX
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | x | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 0 | x | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | x | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | x | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | x | 1 | 1
J1 = CE·Q0
K1 = CE· Q0
J0 = CE
K0 = CE
MAX = Q1·Q0

## Slide 189: Contador BNSS asc. 2 bits con reseteo
Contador
Count Enabled (CE)
Clock (CLK)
Reset
Qn-1 … Q0

## Slide 190: Contador BNSS asc. 2 bits con carga de valor inicial
Si Load=0 funcionamiento habitual
Si Load=1 y CLK = ↑, el valor de cuenta actual se fija al valor de Ln-1:0, es decir Qn-1:0 = Ln-1:0
Contador
Count Enabled (CE)
Clock (CLK)
Load
Qn-1 … Q0
n
Ln-1 … L0
n

## Slide 191: Tipos de contadores
Número de estados (módulo): 1, 2, 4, 8, 16, …
Código contaje generado: binario, grey1, anillo2, C2, SM, BCD …
Sentido: Ascendente, descendente, ambos
-------
1 Código grey: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100
2 Anillo: 0001, 0010, 0100, 1000, 0001…

## Slide 192: Diseño de contadores
Diseño sistemático. Basado en el diseño sistemático de sistemas secuenciales de tipo Moore.
Diseño modular y/o en cascada. Basado en el uso de otros contadores de mayor o menor módulo.

## Slide 193: Contenido (3.15)
Diseño sistemático de contadores

## Slide 194: Tipos de contadores
Número de estados (módulo): 1, 2, 4, 8, 16, …
Código contaje generado: binario, grey1, anillo2, C2, SM, BCD …
Sentido: Ascendente, descendente, ambos
-------
1 Código grey: 000, 001, 011, 010, 110, 111, 101, 100
2 Anillo: 0001, 0010, 0100, 1000, 0001…

## Slide 195: Ej. Diseño sistemático de contadores
Diseñar contador grey de 3 bits ascendente/descendente

## Slide 196: Diagrama de estados

## Slide 197: Codificación, tablas de transición de estados, salidas y excitación de los flip-flops
Q2 | Q1 | Q0 | x | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 198: Minimización
Q2 | Q1 | Q0 | x | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | X | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1
 |  |  | Q0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q2 | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 199: Minimización
Q2 | Q1 | Q0 | x | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | X | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1
 |  |  | Q0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q2 | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 200: Minimización
Q2 | Q1 | Q0 | x | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | X | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1
 |  |  | Q0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q2 | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 201: Minimización
Q2 | Q1 | Q0 | x | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | X | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1
 |  |  | Q0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q2 | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 202: Minimización
Q2 | Q1 | Q0 | x | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | X | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1
 |  |  | Q0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q2 | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 203: Minimización
Q2 | Q1 | Q0 | x | Q2n+1 | Q1n+1 | Q0n+1 | J2 | K2 | J1 | K1 | J0 | K0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | X | 1 | X
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 0 | X | 0 | X
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | X | X | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | X | X | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 0 | 0 | X
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 0 | 1 | X
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 0 | X | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | X | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | X | 0 | X
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | X | 1 | X
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | X | X | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | X | 0 | 1 | X
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 1 | X | 0 | 0 | X
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | X | 1 | X | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 1
 |  |  | Q0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 
 |  |  | x |  | 0 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 
 | Q2 | Q1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 204: Diagrama circuito
J2 = Q1·Q0’·x’ + Q1’·Q0’·x
K2 = Q1’·Q0’·x’ + Q1·Q0’·x
J1 = Q2·Q0·x + Q2’·Q0·x’
K1 = Q2’·Q0·x + Q2·Q0·x’
J0 = Q2’·Q1’·x’ + Q2’·Q1·x + Q2·Q1·x’ + Q2·Q1’·x
K0 = Q2’·Q1’·x + Q2’·Q1·x’ + Q2·Q1·x + Q2·Q1’·x’

## Slide 205: Contenido (3.16)
Diseño modular y en cascada de contadores

## Slide 206: Diseño en cascada de contadores Aumentar módulo
El módulo de dos contadores conectados en cascada es la multiplicación de sus módulos
Contador
CE
CLK
Reset
Q1 Q0
MAX
Contador
CE
CLK
Reset
Q2 Q1 Q0
MAX

## Slide 207: Diseño modular de contadores Disminuir módulo
Ej. Construir contador módulo 6 a partir de un contador módulo 8.
Contador
CE
CLK
Reset
Q2 Q1 Q0
MAX

## Slide 208: Ej. Diseño modular y en cascada de contadores (I) Contador binario módulo 100 con contadores módulo 16
Construir contador módulo 256 con contadores módulo 16
Construir contador módulo 100 con contador módulo 128

## Slide 209: Contador binario módulo 100 con contadores módulo 16 (I) 1. Contador módulo 256 con contadores módulo 16

## Slide 210: Contador binario módulo 100 con contadores módulo 16 (I) 2. Contador módulo 100 con contador módulo 256
Contador
CE
CLK
Reset
Q3 Q2 Q1 Q0
MAX
Contador
CE
CLK
Reset
Q3 Q2 Q1 Q0
MAX

## Slide 211: Ej. Diseño modular y en cascada de contadores (II) Contador BCD módulo 100 con contadores módulo 16
Construir contador módulo 10 con contadores módulo 16
Construir contador BCD módulo 100 con contadores módulo 10

## Slide 212: Ej. Contador BCD módulo 100 con contadores módulo 16 (II) 1. Contador módulo 10 con contadores módulo 16
Contador
CE
CLK
Reset
Q3 Q2 Q1 Q0
MAX

## Slide 213: Ej. Contador BCD módulo 100 con contadores módulo 16 (II) 2. Contador BCD módulo 100 con contadores módulo 10
Contador
CE
CLK
Reset
Q3 Q2 Q1 Q0
Contador
CE
CLK
Reset
Q3 Q2 Q1 Q0

## Slide 214: Ej. Diseño modular de contadores (III) Contador binario que genere secuencia 2:5 utilizando un contador binario módulo 8

## Slide 215: Ej. Diseño modular de contadores (III) Contador binario que genere secuencia 2:5 utilizando un contador binario módulo 8
Contador
Count Enabled (CE)
Clock (CLK)
Load
Q2 Q1 Q0
L2 L1 L0

## Slide 216: Ej. Diseño modular de contadores (IV) Contador binario descendente utilizando un contador binario ascendente

## Slide 217: Ej. Diseño modular de contadores (IV) Contador binario descendente utilizando un contador binario ascendente
Contador
CE
CLK
Reset
Q2 Q1 Q0

## Slide 218: Contenido (3.17)
Registros

## Slide 219: Registros
Funcionalidad: Almacenamiento de K bits
Características:
  Tamaño: K, número de bits que almacena  número interno de flip-flips.
  Carga/Escritura/Entrada: {serie, paralelo}
  Lectura/Salida: {serie, paralelo}
  Desplazamiento interno de los bits almacenados: {izquierda, derecha}

## Slide 220: Registro de entrada paralela y salida paralela
Reset | CK | Load | Qn
1 | X | X | 0
0 | 0 | X | Qp
0 | 1 | 0 | Qp
0 | 1 | 1 | y
Función de Salida: Z= Q
Registro
k
k
Load
ck
Reset
Ejemplo con flip-flops JK y 3 bits (k=3)
K0
J0
Q0
Q’0
R
CK
y0
z0
K1
J1
Q1
Q’1
R
CK
y1
z1
K2
J2
Q2
Q’2
R
CK
y2
z2
Reset
CK
Load
z

## Slide 221: Registro de entrada paralela y salida paralela
K0
J0
Q0
Q’0
R
CK
y0
z0
K1
J1
Q1
Q’1
R
CK
y1
z1
K2
J2
Q2
Q’2
R
CK
y2
z2
Reset
CK
Load

## Slide 222: Registro de entrada serie y salida serie (desplazamiento a la izquierda: LSB  MSB)
SISO
1
1
ck
Reset
y
z
Reset | CK | Qn(k-1) | Qn(k-2) | … Qn(1) | Qn(0)
1 | X | 0 | 0 | … 0 | 0
0 | 0 | Qp(k-1) | Qp(k-2) | … Qp(1) | Qp(0)
0 | 1 | Qp(k-2) | Qp(k-3) | … Qp(0) | y
Función de salida: Z= Qk-1
D0
Q0
R
CK
Q’0
D1
Q1
R
CK
Q’1
D2
Q2
R
CK
Q’2
Ejemplo con flip-flops D y 3 bits (k=3)
CK
y
z

## Slide 223: Registro de entrada serie y salida serie (desplazamiento a la izquierda: LSB  MSB)
D0
Q0
R
CK
Q’0
D1
Q1
R
CK
Q’1
D2
Q2
R
CK
Q’2
CK
y
z

## Slide 224: Registro de entrada paralela y salida serie (desplazamiento a la izquierda: LSB  MSB)
PISO
k
1
y
z
Reset | CK | Load | Qn(k-1) | Qn(k-2) | … Qn(1) | Qn(0)
1 | X | X | 0 | 0 | … 0 | 0
0 | 0 | X | Qp(k-1) | Qp(k-2) | … Qp(1) | Qp(0)
0 | 1 | 0 | Qp(k-2) | Qp(k-3) | … Qp(0) | Qp(0)
0 | 1 | 1 | y(k-1) | y(k-2) | … y(1) | y(0)
Función de salida: Z= Qk-1
Ejemplo con flip-flops JK y 3 bits (k=3)
Load
ck
Reset
y0
K1
J1
Q1
Q’1
R
CK
y1
y2
z
Reset
CK
Load
0
1
K2
J2
Q2
Q’2
R
CK
0
1
K0
J0
Q0
Q’0
R
CK
0
1

## Slide 225: Registro de entrada paralela y salida serie (desplazamiento a la izquierda: LSB  MSB)
y0
K1
J1
Q1
Q’1
R
CK
y1
y2
z
Reset
CK
Load
0
1
K2
J2
Q2
Q’2
R
CK
0
1
K0
J0
Q0
Q’0
R
CK
0
1

## Slide 226: Registro de entrada serie y salida paralela (desplazamiento a la izquierda: LSB  MSB)
SISO
1
k
ck
Reset
y
z
Reset | CK | Qn(k-1) | Qn(k-2) | … Qn(1) | Qn(0)
1 | X | 0 | 0 | … 0 | 0
0 | 0 | Qp(k-1) | Qp(k-2) | … Qp(1) | Qp(0)
0 | 1 | Qp(k-2) | Qp(k-3) | … Qp(0) | y
Función de salida: Z= Q
D0
Q0
R
CK
Q’0
D1
Q1
R
CK
Q’1
D2
Q2
R
CK
Q’2
Ejemplo con flip-flops D y 3 bits (k=3)
Reset
CK
y
z0
z1
z2

## Slide 227: Registro de entrada serie y salida paralela (desplazamiento a la izquierda: LSB  MSB)
D0
Q0
R
CK
Q’0
D1
Q1
R
CK
Q’1
D2
Q2
R
CK
Q’2
Ejemplo con flip-flops D y 3 bits (k=3)
Reset
CK
y
z0
z1
z2

## Slide 228: Registro con selección de modo
Los diferentes tipos de registros se pueden agrupar en uno único, incluyendo una entrada para seleccionar el mode de funcionamiento.
Reset | CK | C1 | C0 | Q2 | Q1 | Q0
1 | X | X | X | 0 | 0 | 0
0 | 0 | X | X | Qp2 | Qp1 | Qp0
0 | 1 | 0 | 0 | Qp2 | Qp1 | Qp0
0 | 1 | 0 | 1 | Qp1 | Qp0 | yR
0 | 1 | 1 | 0 | yL | Qp2 | Qp1
0 | 1 | 1 | 1 | y2 | y1 | y0
Función de salida: Z= Q
No shift
Shift Left
Shift Right
Load
Shift
k
k
yL
ck
Reset
y
z
Ejemplo con flip-flops tipo D y 3 bits (k=3)

## Slide 229: Registro con selección de modo
Ejemplo con flip-flops tipo D de 3 bits
D2
Q2
Q’2
R
CK
c0
c1
z0
z1
z2
z2
z1
yL
y2
1
D0
Q0
Q’0
R
CK
z0
yR
z1
y0
1
D1
Q1
Q’1
R
CK
z1
z0
z2
y1
1
CK
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01

## Slide 230: Registro con selección de modo
C1=0 C0=0 (mantener valor)
D2
Q2
Q’2
R
CK
c0
c1
z0
z1
z2
z2
z1
yL
y2
1
D0
Q0
Q’0
R
CK
z0
yR
z1
y0
1
D1
Q1
Q’1
R
CK
z1
z0
z2
y1
1
CK
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01

## Slide 231: Registro con selección de modo
C1=0 C0=1 (desplazamiento izquierda)
D2
Q2
Q’2
R
CK
c0
c1
z0
z1
z2
z2
z1
yL
y2
1
D0
Q0
Q’0
R
CK
z0
yR
z1
y0
1
D1
Q1
Q’1
R
CK
z1
z0
z2
y1
1
CK
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01

## Slide 232: Registro con selección de modo
C1=1 C0=0 (desplazamiento derecha)
D2
Q2
Q’2
R
CK
c0
c1
z0
z1
z2
z2
z1
yL
y2
1
D0
Q0
Q’0
R
CK
z0
yR
z1
y0
1
D1
Q1
Q’1
R
CK
z1
z0
z2
y1
1
CK
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01

## Slide 233: Registro con selección de modo
C1=1 C0=1 (carga de valor)
D2
Q2
Q’2
R
CK
c0
c1
z0
z1
z2
z2
z1
yL
y2
1
D0
Q0
Q’0
R
CK
z0
yR
z1
y0
1
D1
Q1
Q’1
R
CK
z1
z0
z2
y1
1
CK
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01
c0
c1
0 1 2 3
E
01